## Slide 1
Unterweisungsmodul
Medizinprodukte

## Slide 2
Aktuelle Online-Variante über die Homepage der LZK BW unter https://lzk-bw.de/  PRAXIS-Handbuch
PRAXIS-Handbuch der LZK BW
© LZK BW 03/2025

## Slide 3
Online-PRAXIS-Handbuch der LZK BW

## Slide 4
Unterweisungsinhalte - Beispiele
Rechtliche Grundlagen
Was ist in der Praxis wichtig?
Aktive Medizinprodukte - Definition
Bestandsverzeichnis
Medizinproduktebuch
Aufgaben
Prüfpflichten
Aktive Medizinprodukte - STK und Wartung
Beauftragter für Medizinproduktesicherheit
…

## Slide 5
Rechtliche Grundlagen
EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745 (EU-MDR) und Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)
Grundlegende Anforderungen
Betrieb
CE-Kennzeichnung
Klassifizierung von Medizinprodukten
…

## Slide 6
Medizinprodukte - Was ist in der Praxis wichtig?
Sofortige Meldung von festgestellten Schäden (wenn gefahrlos möglich  Gerät außer Betrieb setzen  Gerät als „defekt“ kennzeichnen)  Fachgerechte Instandsetzung bzw. Entsorgung
Bedienungs-/Betriebsanleitung bzw. Gebrauchsanweisung

## Slide 7
Aktive Medizinprodukte - Definition
„Aktiv“ bedeutet beispielsweise „elektrisch betrieben“.
Beispiele für aktive Medizinprodukte: Behandlungseinheiten, HF-Chirurgiegeräte, RDG, Autoklav, Chirurgie- und Endo-Motoren, Pulverstrahlgeräte, UV-Lampen, Röntgengeräte.
Achtung: Eine Sonde oder ein Mundspiegel sind auch Medizin-produkte, aber nicht-aktive Medizinprodukte, da kein elektrischer Antrieb. Elektrogeräte (z.B. Kaffeemaschine, Waschmaschine) sind keine (aktiven) Medizinprodukte.
Bildquelle: Adobe Stock / Noorliana

## Slide 8
Bestandsverzeichnis und Medizinproduktebuch
Betrieb aktiver Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß den Anlagen 1 und 2 der MPBetreibV
Bestandsverzeichnis
Medizinproduktebuch

## Slide 9
Bestandsverzeichnis
- Lasergeräte der Klasse 3B, 3R oder 4 - Anästhesiegeräte - Nervenfunktionsgeräte (Pulpenprüfer) - Hochfrequenz-Chirurgiegeräte - Defibrillator
Betrieb aktiver Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß den Anlagen 1 und 2 der MPBetreibV
Bestandsverzeichnis
- Behandlungseinheit - Polymerisationslampe - Hochfrequenz-Chirurgiegerät (z.B. Elektrotom, Piezo) - Air-Flow-Gerät - Aufbereitungsgeräte
- Röntgengeräte
Notes: <number>

## Slide 10
- Lasergeräte der Klasse 3B, 3R oder 4 - Anästhesiegeräte - Nervenfunktionsgeräte (Pulpenprüfer) - Hochfrequenz-Chirurgiegeräte (z.B. Elektrotom, Piezo)
Medizinproduktebuch
Betrieb aktiver Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß den Anlagen 1 und 2 der MPBetreibV
Medizinproduktebuch

## Slide 11
Aktive Medizinprodukte - Aufgaben?
Ein-/Unterweisung (Betriebsanweisung + Gebrauchsanweisung):
Einweisung: Vor Inbetriebnahme (wenn Anlage 1).
Unterweisung: Vor Arbeitsaufnahme + 1 x pro Jahr
Prüfpflichten:
Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) gemäß MPBetreibV.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA):
Augenschutz (Laserschutzbrille - Wellenlänge).
Ggf. Schutzhandschuhe und Schutzkleidung.
Dokumentation:
Bestandsverzeichnis (aktiv + nicht-implantierbar)
Medizinproduktebuch (Anlage 1 der MPBetreibV)
CE-Kennzeichen (Richtlinie 93/42/EWG, Verordnung (EU) 2017/745):
Voraussetzung für die Verkehrsfähigkeit eines Medizinproduktes.

## Slide 12
Aktive Medizinprodukte - STK und Wartung?
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß der Anlage 1 der MPBetreibV
Medizinproduktebuch
STK-Intervall: Betreiber legt STK-Frist so fest, dass entsprechende Mängel rechtzeitig festgestellt werden können. Die STK ist jedoch spätestens alle zwei Jahre durchzuführen (Achtung: Hersteller legt einen Prüffrist < 2 Jahre fest). STK durch z. B. Medizintechniker (§ 5 MPBetreibV); Dokumentation in Form eines STK-Protokolls und Aufbewahrung mindestens bis zur nächsten STK.
Achtung: Angaben zur Wartung in der Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers sind zu beachten!

## Slide 13
Exkurs - Meldung an das BfArM
Das „System für die Aufzeichnung von Vorkommnissen und die Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen und „Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld“ gemäß EU-MDR und MPAMIV ist in einer Verfahrensanweisung zu beschreiben.
Meldung: Das Auftreten eines „mutmaßlich schwerwiegenden Vorkommnisses“ (z. B. Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person) ist an die zuständige Behörde (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)) zu melden.
Muster-Verfahrensanweisung im PRAXIS-Handbuch!

## Slide 14
Beauftragter für Medizinprodukte-sicherheit
Praxen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten haben sicherzustellen, dass eine sachkundige und zuverlässige Person mit medizinischer, naturwissenschaftlicher, pflegerischer, pharmazeutischer oder technischer Ausbildung als Beauftragter für Medizinproduktesicherheit (z.B. angestellte/r Zahnärztin/Zahnarzt) bestimmt ist.
  Funktions-E-Mail-Adresse des Beauftragten für die Medizinprodukte- sicherheit auf der Internetseite der Praxis.
Der Beauftragte für Medizinproduktesicherheit nimmt als zentrale Stelle in der Praxis Kontakt- und Koordinierungsaufgaben in einem Vorkommnis-Verfahren wahr.
Regelmäßig mehr als 20 Beschäftigte pro Praxis-Standort

## Slide 15
Achtung: Bitte nicht vergessen, das Thema „Medizinprodukte“ in der Zahnarztpraxis bearbeiten Sie mit der Checkliste und der Gefährdungsbeurteilung (Dokumentation und Aktualisierung).